### RESUMEN DE OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL SOKKIA  SET 300/310/330R

- Coloque la brújula y la batería cargada.

- Monte, nivele y centre el aparato en el punto de arranque que deberá ser señalizado apropiadamente.

- Encienda el instrumento presionando ON, aparecerán los ángulos horizontal y vertical así como las constantes para medir distancias y  la carga disponible de la batería.

EJEMPLO:	 ZA     125°15'25"

HAR    257°23'10"

Para apagar la estación total, presione ON y al mismo tiempo la tecla de iluminación.

Para salir al menú principal desde cualquier pantalla presionar la tecla ESC hasta que aparezca el logotipo de sOkkia.

# SECUENCIA PARA OBTENCIÓN DE  COORDENADAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS  PARA LEVANTAMIENTOS

Los siguientes pasos se deben tomar para la medición de coordenadas y su registro en la memoria de la estación total:

- Selección del archivo donde se almacenaran los datos del trabajo, (La estación total puede almacenar hasta diez proyectos)

- Presionar ESC hasta llegar al menú principal (aparece el logotipo de sOkkia)

- En el menú principal seleccionar [MEM]

- Con las flechas posicionarse en <JOB> y presionar enter

- Con las flechas posicionarse en  <JOB selection> y presionar enter

- Presionar list

- Con las flechas seleccionar  el archivo a usar y presionar enter, aquí se puede ver también cuantos datos tiene grabado un archivo, así que si se trata de un proyecto nuevo seleccionar uno que tenga 0, presionar enter.

- Presionar enter nuevamente, después list y seleccionar el mismo trabajo que el anterior, presionar enter.

- Establecer coordenadas de la estación ocupada. Puesta de estación.

- En el menú principal presionar [MEAS]

- Presionar [COORD].

- Seleccionar <Stn_Orientation>, presionar enter.

- Seleccionar <Stn Coordinate>, presionar enter.

- Introducir las coordenadas de la primera estación presionando [EDIT]; Para introducir los demás dígitos punto decimal y signo presionar la tecla FUNC hasta que aparezca el carácter deseado, las coordenadas pueden ser por ejemplo N0=1,000 E0=1,000 Z0=100 o los tres en cero, también se pueden introducir coordenadas obtenidas con GPS, en  caso de introducir un numero incorrectamente presionar la tecla BS.

- También deberá introducir la altura de instrumento en <Inst.h>  (Instrument height ) y altura de prisma en <Tgt.h> (Tarjet height).

- Presionar [REC] para grabar como el primer punto.

- Presionar [OK] para aceptar los datos que graba.

- Presionar [OK] para aceptar las coordenadas de la estación.

- Puesta del ángulo azimutal. Orientación del instrumento.

- Cuando es la primera estación y se desea orientarse con el norte magnético seleccionar <Set H angle> que esta en el mismo menú de [COORD] y presionar enter.

- Orientar el telescopio al norte según indique la brújula tubular.

- Seleccionar <H angle> y presionar enter

- Introducir el ángulo horizontal, normalmente este será 0(, pero puede introducir cualquiera que requiera.

- Medir coordenadas de los puntos de interés. Radiaciones

- Presionar ESC para ir al menu de Coord.

- Apuntar el telescopio al centro del prisma en la primera radiación

- En el de mismo menú de [COORD] seleccionar <Observation> y presionar enter.

- Para almacenar el dato presionar [REC] y [OK]

- En caso de que despliegue Overwrite, presionar ADD

- Para tomar otra radiación apuntar al prisma y presionar [OBS], después [REC] y [OK] para grabar el dato.

- En caso de que sea necesario cambiar la altura del prisma introducir el cambio presionando [HT] y editar <Tgt.h> con la tecla [EDIT] y al finalizar presionar [OK].

- Para seguir tomando radiaciones presionar [OBS] [REC] [OK]

- Para ver los datos grabados

- Regresar al menú principal, presionar [MEAS] después [REC] con las flechas seleccionar <View>, enter y sale el listado de los puntos.

- para ver las coordenadas presionar enter

- con [NEXT] despliega el siguiente y con [PREV] el dato anterior

- Para seguir tomando radiaciones, desde el menú principal seleccionar [MEAS], [COORD], apuntar al centro del prisma seleccionar <Observation> y dar enter

CAMBIO DE ESTACIÓN

Cuando no es posible ver todos los puntos o radiaciones desde un solo lugar es necesario cambiar de posición la estación total, sin embargo es necesario que los puntos donde se coloque la estación total sean visibles entre sí ya que se deberá sacar las coordenadas del punto al que se moverá la estación total y establecerlo como punto de control debiendo ser señalada como tal, se recomienda también anotar estas coordenadas en la libreta de campo.

Antes del cambio de estación es necesario desmontar y guardar el equipo en su estuche, NUNCA PONER EL TRIPIÉ EN EL HOMBRO CON EL EQUIPO ATORNILLADO A  ESTE.

- Montar y centrar el equipo en el punto de control.

- Establecer coordenadas de la estación ocupada. Puesta de estación.

- Desde el menú principal presionar [MEAS], [COORD], <Stn Orientation>, enter, <Stn Cordinate>, enter

- Las coordenadas pueden introducirse manualmente con la función [EDIT], o también se puede llamar de memoria un punto con la función [READ], seleccionar el punto y presionar enter, verificar que las coordenadas correspondan con las que se anotaron cuando se tomo la radiación en la primera estación.

- Introducir nuevamente la altura de instrumento <Inst.h>  y de ser necesario la altura de prisma <Tgt.h>.

- Presionar [REC] y [OK] para grabar el punto.

- Presionar nuevamente  [OK] para aceptar las nuevas coordenadas de estación

- Puesta del ángulo azimutal. Orientación del instrumento con el punto de atrás.

- Seleccionar  <Set H angle>, enter, <Back sight>, enter

- A continuación se introducen las coordenadas del PUNTO DE ATRÁS <Set H angle/BS> ya sea con [EDIT] tecleando directamente las coordenadas o con [READ] y buscando en la memoria las coordenadas del punto de atrás, después presionar [ENTER] y [OK].

- Verificar que las coordenadas <SetH angle/Stn> sean en las que se supone esta posicionada la estación total y presionar [OK]

- Se visa el punto de atrás es decir se pone ahora el prisma en donde estaba antes la estación y presiona [YES]

- Antes de continuar con las radiaciones, verificar que el aparato esta correctamente orientado

- Presionar la tecla ESC dos veces

- Girar el circulo horizontal, hasta que marque 0 grados, y en caso de que se haya orientado con la brújula, verificar que quede nuevamente orientado al norte, este procedimiento es solo de comprobación, ya que la precisión de la brújula es muy inferior a la de la estación total.

- Se recomienda también que la primera radiación sea nuevamente el punto de la estación anterior,  y repetir un par de radiaciones que ya se hayan tomado en la estación anterior.

- Medir coordenadas de los puntos de interés. Radiaciones

- Ver el punto 8.

## MENSAJES DE ERROR

OUT OF RANGE :	Fuera de rango de nivelación, el aparato no esta nivelado correctamente.

SIGNAL OFF. : 	señal apagada, porque no está apuntando al prisma o porque la señal fue interrumpida.

En caso extremo de necesitar reinicializar la estación total:

- Apagar la estación

- Presionar la tecla F4 y BS

- Mientras sigue presionada F4 y BS encender el aparato

- Deberá desplegar “Default set” y “RAM cleared”

Esto no borra los datos grabados en memoria, solo reestablece los parámetros de fabrica.

Para su comodidad esta estación ha sido configurada para facilitar su uso, por lo que la configuración de fabrica ha sido modificado.

- Desde el menú principal seleccionar [MEAS], [COORD], <EDM>, seleccione Fine”s” con la flecha derecha y presione enter.

- Desde el menú principal seleccionar [CNFG], <Obs.condition>,<coord.>, seleccione E-N-Z y presione enter.

- Regrese al menú principal, presione [CNFG], <Key function>, <Define>, y configure como la siguiente tabla, con las flechas arriba y abajo y presione enter una vez encontrada la función deseada, al finalizar presione [OK]

| DIST | SHV | REC | COORD |
| --- | --- | --- | --- |
| MENU | TILT | 0SET | HOLD |
| MLM | RESEC | AIM | S - O |

Seleccione <Registration>, <User’s 1> y presione enter.

Si tiene alguna duda o problema comuníquese con nosotros

##### Tel. (55)2614-9555 fax (55) 2614-4720

www.abreco.com.mx       miguel@abreco.com.mx