RESUMEN DE OPERACIÓN DEL GTS-229

Monte y nivele el aparato. Coloque la batería cargada. Al encender el instrumento presionando POWER, inmediatamente aparecen las lecturas de los ángulos horizontal y vertical así como la carga disponible de la baterías.

EJEMPLO: 				V 125°15'25"

HR 257°23'10"

0SET HOLD HSET P1

Para apagar la estación, presione nuevamente POWER

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES INSTRUCCIONES POR ORDEN ALFABÉTICO

<0SET> Inicializa el círculo horizontal (HAR) en 0°00'00". Presionar [F1] OSET y después [F3]

YES (para cancelar presionar [F4] NO)

<AREA> Ingresa al programa de cálculo de área.

<CMPS> Cambia el formato del ángulo vertical.

<ENTER> Memoriza los datos seleccionados, selecciona la opción deseada.

<ESC> (tecla) Regresa al menú anterior.

<H.SET> Para ingresar el circulo horizontal, presionando [F1] INPUT se ingresa el nuevo ángulo.

Con [F4] ENTER se pone en 0°00'00".

<HOLD> Mantiene el círculo horizontal fijo. Presionar [F1] HOLD, girar el círculo y después [F3]

YES (para cancelar presionar [F4] NO)

<H-BZ> Se activa un zumbido para cuando el ángulo horizontal esta cerca de los cuadrantes (0°,

90°, 180° y 270°)

<INPUT> Edita los datos.

<LIST> Lista el directorio de archivos asociados

<SRCH> Busca dentro de la lista de archivos asociados.

<MENU> Pasa al menú de todos los programas internos de la estación

<MLM> Modo de medición de línea perdida (missing line measurement)

<OK> Acepta los datos que estén en pantalla

<OFFSET> Inicia modo de medición desplazada (offset measurement)

<REM> Modo de medición de elevación remota.

<REP> Modo de medición repetida de ángulos.

<R/L> Ángulo horizontal derecho (HR) o izquierdo (HL).

<RCL> Despliega los últimos datos registrados.

<S-O> Pasa al menú de replanteo (Stake -Out)

<TILT> Para activar y desactivar el compensador electrónico. La opción [F4] L.PL. activa la plomada laser

<V%> Cambia el ángulo vertical en % de pendiente.

MENSAJES DE ERROR

:    señal apagada, no está apuntando al prisma o la señal fue interrumpida.

FILE EXISTS: el nombre de archivo ingresado ya existe. Seleccione otro nombre.

FULL FILES: ya existen 30 archivos en la memoria. Envíe y borre algunos archivos.

MEMORY POOR: la memoria está cerca de llenar su capacidad. Envíe y borre algunos archivos.

NO DATA: el dato no se encuentra en la memoria. Confirme el dato y vuelva a buscar.

NO FILE: el archivo no se encuentra en la memoria. Si es necesario cree el archivo.

FILE NOT SELECTED: cuando se requiere seleccionar el archivo de datos y no se escoge.

Seleccione un archivo y confirme.

TILT OVER : fuera de rango, el aparato no esta nivelado correctamente (NIVELE BIEN EL APARATO).

SECUENCIA PARA OBTENCIÓN DE COORDENADAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA LEVANTAMIENTOS

Los siguientes pasos se deben tomar para la medición de coordenadas y su registro en la memoria de la estación total:

1. Selección del trabajo.

MENU (entra a los programas)

[F1] DATA COLLECT (para colectar datos)

[F2] LIST (para seleccionar un trabajo ya creado. Seleccionar con las flechas y F4 [ENTER])

ó

[F1] INPUT (para crear un nuevo trabajo. Teclear el nombre del trabajo y [F4] ENTER)

2. Coordenadas de la estación ocupada. Puesta de estación.

MENU (entra a los programas)

[F1] DATA COLLECT (para colectar datos)

[F1] OCC. PT# INPUT (para ingresar los datos de la estación)

1ª ESTACIÓN [F1] INPUT (ingresa el número de punto PT#, identificación ID y altura de

instrumento INS.HT)

[F4] OCNEZ (coordenadas del punto ocupado)

[F3] NEZ (se ingresan las coordenadas con [F1] INPUT y después [F3] YES para grabar)

[F4] ENTER (para aceptar las coordenadas de estación)

[F3] REC (para registrar los datos)

ó

[F1] INPUT (ingresar la identificación ID y altura de instrumento INS.HT y después

[F3] YES)

CAMBIO               [F4] OCNEZ (coordenadas del punto ocupado)

DE ESTACIÓN [F1] INPUT (se teclea el número de punto de la estación)

ó

[F2] LIST (se listan todos los puntos de la memoria y se selecciona con [F4] ENTER y

[F3]YES)

[F3] REC (para registrar los datos)

ó

[F1] INPUT (ingresar la identificación ID y altura de instrumento INS.HT y después

[F3] YES)

NOTA: Para revisar los datos que se encuentran en la memoria se utiliza la función [F2] SRCH

3. Puesta del ángulo azimutal. Orientación del instrumento con el punto de atrás.

1ª ESTACIÓN Cuando es es la primera estación y se desea orientarse con el norte magnético basta con salir al

menú principal y presionar <0SET>

CAMBIO                   [F2] BACKSIGHT (coordenadas del punto de atrás)

DE ESTACIÓN    [F4] BS (busqueda de las coordenadas del punto de atrás)

[F1] INPUT (se teclea el número del punto de atrás)

ó

[F2] LIST (se listan todos los puntos de la memoria y se selecciona con [F4] ENTER y

[F3]YES)

[F1] INPUT (ingresar la identificación ID y altura de instrumento INS.HT)

[F3] MEAS (toma la medición y referencia del punto de atrás.)

Visar al punto de atrás y seleccionar el modo de medición.

[F1] VH (medición de ángulo horizontal y vertical)

ó

[F2] SD (medición de los ángulos y la distancia inclinada)

ó

[F3] NEZ (medición de las coordenadas)

4. Medir coordenadas de los puntos de interés. Radiaciones

[F3] FS/SS (programa de radiaciones)

[F1] INPUT (ingresa el número de punto PT#, identificación ID y altura de instrumento

INS.HT)

[F3] MEAS (toma la medición y obtiene las coordenadas de la radiación).

Visar al punto y seleccionar el modo de medición.

[F1] VH (medición de ángulo horizontal y vertical)

ó

[F2] SD (medición de los ángulos y la distancia inclinada)

ó

[F3] NEZ (medición de las coordenadas)

INSTRUCCIONES PARA LA TANSFERENCIA DE DATOS DE LA ESTACIÓN A LA COMPUTADORA

PARA LA INSTALACIÓN DEL POGRAMA TOPCOMM

1. Insertar el CD en D ó E. Desde INICIO, EJECUTAR, ejecutar: "D:\Top Comm Dos\Setup.exe

2. Seguir los pasos de instalación del programa.

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL. Verificar que los parámetros de comunicación sean EXACTAMENTE los siguientes (esto se hace solamente una vez y el instrumento queda configurado) :

MENÚ			             (entra al menu de los programas)

[F3] MEMORY MANAGER    (manejo de la memoria)

[F4] P[F4] P		(avanza 2 páginas)

[F1] DATA TRANSFER 	(transferencia de datos)

[F3] COMM. PARAMETERS   (parámetros de comunicación)

[F1] PROTOCOL:	 [F2] ONE WAY [F4] ENTER

[F2] BAUD RATE: 	 [9600] [F4] ENTER

[F3] CHAR/PARITY:    [F3] NONE [F4] ENTER

[F4] P(avanza 1 página)

[F1] STOP BITS:            [F2] 2 [F4] ENTER

Después salir del menú de configuración de comunicaciones con ESC

EN LA COMPUTADORA. INICIO, PROGRAMAS, TOPCOMM, RUN TOPCOMM

1. Configurar el puerto donde está conectado el instrumento PORT ( COM 1 o COM 2)

2. Configurar el modelo del aparato en DEVICE (GTS-210)

3. Presionar en RECEIVE (RECIBIR) y teclear el nombre del archivo.

4. Verificar los parámetros de comunicación OK y la secuencia a seguir en el instrumento con OK y la computadora estará en espera de datos.

EN LA ESTACIÓN TOTAL. Para transmitir los datos a la computadora (una vez que esta configurado el instrumento y la computadora en espera de datos)

MENÚ                                          (entra al menú de los programas)

[F3] MEMORY MANAGER       (manejo de la memoria)

[F4] P[F4] P(avanza 2 páginas)

[F1] DATA TRANSFER              (transferencia de datos)

[F1] SEND DATA                        (envío de datos a la computadora)

[F2] COORD. DATA                   (para transferir únicamente coordenadas)

[F2] LIST                                     (para seleccionar el archivo a enviar).

Se selecciona con las flechas y después [F4] ENTER

[F3] YES                                       (y se inicia la transferencia)

EXPORTACIÓN DE LOS DATOS DE COORDENADAS A UN ARCHIVO DE TEXTO.

(Listado de coordenadas)

1. Seleccionar CONVERT.

2. Seleccionar el nombre del archivo a convertir con su extensión.

3. Indicar el formato en que está el archivo COORDINATES.

4. Teclear el nombre del archivo destino con su extensión.

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA COMUNÍQUESE A:

ABRECO TOPOGRAFÍA

(55)2614-9555

WWW.ABRECO.COM.MX

miguel@abreco.com.mx